## Slide 1: Optimisation de la consommation énergétique

## Slide 2
Les différentes sources d’énergie

## Slide 3
Introduction
EFFICACITE ENERGETIQUE :
«L’efficacité énergétique se définit comme étant l’utilisation rationnelle et judicieuse des ressources énergétiques dans une perspective de développement durable».
L’énergie devrait être considérée comme toute autre matière première précieuse nécessaire à la bonne marche d’une entreprise.
NON pas comme une dépense générale et de maintenance de l’entreprise.

## Slide 4
Unités Utiles

## Slide 5
Combustible | Pouvoir Calorifique | Unité
Fuel domestique | 10,6 | Th/Kg
Fuel oil n°2 | 10,5 | Th/Kg
Pétrole domestique | 11,1 | Th/Kg
Gas-oil | 11,1 | Th/Kg
Essance normale | 10,5 | Th/Kg
Essance super sans plomb | 10,4 | Th/Kg
GPL | 12 | Th/Kg
Gaz El Borma | 10,9 | Th/Nm3
Gaz Algérien | 9,5 | Th/Nm3
Charbon de bois | 10,4 | Th/Kg
Electricité | 0,86 | Th/kWh
LES POUVOIRS CALORIFIQUES

## Slide 7
Facture STEG

## Slide 8
Les tarifs de l'électricité
(à compter du 01/03/2013)
(Hors taxes)

## Slide 9
Les tarifs de l'électricité
(à compter du 01/05/2014)
(Hors taxes)

## Slide 10
Les postes horaires
(à partir de 2013)
Mois | Jour | Pointe matin été | Pointe soir | Nuit
Septembre à Mai | 7h à 18h |  | 18h à 21h | 21h à 7h
Juin à Août | 6h30 à 8h30 et 13h30 à 19h | 8h30 à 13h30 | 19h à 22h | 22h à 6h30

## Slide 12
Mode de FACTURATION D’ELECTRICITE
Prix d’énergie =
Prix de kWh
X
Consommation
Redevance fixe :
- Prime d’abonnement
- Prime de puissance
* Tarif uniforme : Psouscrite X Redevance
* Tarif à postes horaires : Préduite X Redevance
Avec :
La puissance réduite :
Pr = 0,2*Pj + 0,4*Pph + 0,3*Ppe + 0,1*Ps
Haute et Moyenne tension :

## Slide 13
Repartition de la consommation
Septembre à Mai | 
Répartition de la consommation | %
Jour | 69,1%
Pointe | 3,5%
Nuit | 27,4%
Juin à Aout | 
Répartition de la consommation | %
Jour | 43,0%
Pointe | 20,2%
Soir | 5,1%
Nuit | 31,7%
Réduite (kW) | Pointe Hiver (kW) | Soir (kW) | Pointe Eté (kW) | Jour (kW)
565 | 500 | 400 | 650 | 650
PUISSANCE SOUSCRITE de vacpa

## Slide 14
Gain sur la facture énergétique: Révision du contrat

## Slide 15
Prix d’énergie réactive :

## Slide 16
Prix d’énergie réactive :

## Slide 17
Prix d’énergie réactive :

## Slide 18
Prix d’énergie réactive :

## Slide 19
CALCUL DE LA FACTURE
STEG

## Slide 20
LES METHODES D’ECONOMIE D’ENERGIE ELECTRIQUE
Dans la plupart des installations industrielles, quatre types de possibilités pour réduire les coûts d’électricité :
Réduire la demande de pointe, c.-à-d. la puissance maximale(en kW ou en kVA) requise;
Réduire la consommation d’énergie totale (mesurée en kWh);
Améliorer le facteur de puissance;
Consommer l’énergie au moment où les coûts sont moins élevés.

## Slide 21
La facture d’électricité
Pour en arriver à maîtriser les coûts d’électricité, il est important de bien comprendre le système de tarification du service d’électricité.
L’électricité consommée par les installations industrielles est généralement facturée selon un barème général de tarification des services, en vertu duquel la facturation est fonction de la demande de pointe (kW ou kVA) et de la consommation (kWh).
Un gain important dans la facture d’électricité passe par le bon choix de type du contrat.

## Slide 22
Réduction de la demande de pointe
1- Demande de pointe :
Demande maximale de puissance électrique pendant une période déterminée (10mn)
Puisque les pointes de demande sont généralement prévisibles, on peut prendre différents moyens pour les réduire :
1- délester la charge : éteindre les pièces d’équipement non essentielles en période de pointe
x
x
x

## Slide 23
Les délesteurs des charges électriques
Délesteur 4 sorties
Le délesteur de charge est un automate programmable qui maintient la pointe de puissance ( Energie ) en-desous du seuil fixé à l'avance.
Si la puissance appelée dépasse le seuil fixé, il y a délestage des équipements qui sont raccordés au délesteur durant des périodes courtes.
Les équipements sont délestés selon un ordre de priorité qui a été établi préalablement et mémorisé par l'automate.

## Slide 24
2 - Déplacer la charge : modifier l’horaire des opérations pour que certaines activités aient lieu en dehors des heures de pointe.
3- améliorer les processus pour réduire les besoins en énergie électrique.

## Slide 25
Les réseaux électriques à courant alternatif fournissent deux formes d'énergie :
1- l'énergie « active » mesurée en kWh qui est transformée en énergie mécanique (travail), chaleur, lumière, etc,
2- l'énergie « réactive » mesurée en kVArh qui prend 2 formes :
* l’une nécessaire et consommée par les circuits inductifs
(transformateurs, moteurs, etc.),
* l’autre fournie par les circuits capacitifs (capacité des
câbles, batteries de condensateurs, etc.).
Amélioration du facteur de puissance
Un moteur prélève sur le réseau de l'énergie
active P et de l'énergie réactive Q

## Slide 26
Récepteurs consommateurs d'énergie réactive
Tous les récepteurs fonctionnant en courant alternatif qui comportent des dispositifs électromagnétiques ou des enroulements couplés magnétiquement, consomment plus ou moins des courants réactifs pour créer les flux magnétiques.
La proportion de puissance réactive (kVAr) par rapport à la puissance active (kW) pour un fonctionnement à pleine charge du récepteur, dépend du type de récepteur:
65 à 75 % pour les moteurs asynchrones,
5 à 10 % pour les transformateurs.

## Slide 27
Définition du cos (phi)
Le facteur de puissance est le rapport entre la puissance active (en kW) et la puissance apparente (en kVA).
V = tension entre phase et neutre
U = tension entre phases
I = courant ligne
ϕ = angle entre les vecteurs V et I.
Puissance active P (en kW) :
- Monophasé (1 phase et neutre) : P = V I cos ϕ.
- Monophasé (phase à phase) : P = U I cos ϕ.
- Triphasé (avec ou sans neutre) : P = 3 U I cos ϕ.
Puissance réactive Q (en KVar):
- Monophasé (1 phase et neutre) : Q = V I sin ϕ.
- Monophasé (phase à phase) : Q = U I sin ϕ.
- Triphasé (avec ou sans neutre) : Q = 3 U I sin ϕ.
Puissance apparente S (en kVA):
- Monophasé (1 phase et neutre) : S = V I.
- Monophasé (phase à phase) : S = U I.
- Triphasé (avec ou sans neutre) : S = 3 U I
Si les courants et les tensions
sont parfaitement sinusoïdaux,
le facteur de puissance
est égal au cos ϕ.

## Slide 29
Pour améliorer le facteur de puissance, on ajoute le plus souvent des condensateurs au système électrique, généralement selon l’une des trois configurations suivantes :
En batterie au tableau de contrôle principal ou à un emplacement central du circuit de distribution;
En petits groupes à un centre de commande des moteurs;
Individuellement, sur les gros équipements consommateurs d’énergie.

## Slide 30
L'amélioration du facteur de puissance permet de :
Diminution de la section des câbles :
Facteur multiplicateur de la section des câbles en fonction du cos ϕ
Diminution des pertes en ligne
Les pertes dans les conducteurs sont proportionnelles au carré du courant transporté et sont mesurées par les compteurs d'énergie active (kWh) de l'installation.
La diminution de 10 %, par exemple, du courant dans un conducteur réduira les pertes de 20 %.

## Slide 31
Réduction de la chute de tension
L'installation de condensateurs de compensation permet de réduire voire d'éliminer la circulation de courants réactifs (inductifs) dans les conducteurs en amont, et de ce fait réduit ou élimine les chutes de tension.
Une surcompensation produira une élévation de tension au niveau des capacités.
Augmentation de la puissance disponible
L'augmentation du facteur de puissance d'une charge induit la diminution du courant fourni par le transformateur d'alimentation et, de ce fait, permet d'alimenter des charges supplémentaires.
Gain Energétique

## Slide 32
Compensation centralisée de l'ensemble d'une installation
Valeurs connues
  la puissance active P en kW,
la puissance réactive Q en kVAr,
d'où, la valeur de tg phi de l'installation : Q / P, appelée tg phi1
Puissance réactive nécessaire des condensateurs
Puissance réactive des condensateurs :
Qc = P x p
le coefficient p permettant de passer du cos phi1 initial au cos phi2 souhaité. Ce coefficient p est obtenu par :
p = tg phi1 - tg phi2.

## Slide 34
la puissance active (kW) disponible d'un transformateur à pleine charge pour différentes valeurs du cos (phi) .
Exemple 630 kVA
Taux de charge 70%

## Slide 35
Compensation des moteurs asynchrones

## Slide 36
Exemple 1:
Relevé au compteur actif pendant 10h = 1 670 [kWh]
Relevé correspondant au compteur réactif pendant 10h = 2 000 [kVArh]
Puissance active P = 1 670 / 10 = 167 [kW]
Puissance réactive Q = 2 000 / 10 = 200 [kVAr]

## Slide 37
Il en résulte : tg phi1 = 200 / 167 = 1,2
d'où cos phi1 = 0,64
Le cos phi2 souhaité = 0,9 (tg phi2 = 0,48)
Le facteur p correspondant est alors de 0,72 (voir tableau ci-dessus ou tg phi1 - tg phi2 = 1,2 - 0,48
Il en résulte la puissance des condensateurs à installer :
QC = 167 x 0,72 = 120 [kVAr].

## Slide 38
Exemple 2 :
Un moteur consomme 100 kW avec un cos (phi) de 0,75.
On cherche à augmenter le cos (phi) à 0,93.
Un moteur consomme 100 kW avec un cos (phi) de 0,75 (c'est-à dire tan ϕ = 0,88).
Pour augmenter le facteur de puissance à 0,93 (c'est-à-dire
tan ϕ = 0,4),
la puissance réactive de la batterie de condensateurs doit être :
Qc = 100* (0,88 - 0,4) = 48 kvar

## Slide 39
Exemple d'une installation avant et après compensation

## Slide 41
Calcul du temps de retour
POUR CONVAINCRE LE DÉCIDEUR FINANCIER
Prendre, parmi les factures d'électricité, celle où la facturation d'énergie réactive est la plus importante
Éléments à extraire de la facture :
1. Puissance de l'installation : P = ..............kW
2. cos phi (ou tg phi) de l'installation : phi = ..........
Éléments à extraire du tableau (calcul de puissance de la batterie) :
1. déterminer le cos phi que l'on souhaite obtenir.
(en général, on choisit un cos phi = 0,92)
2. coefficient : p = ................
Puissance du condensateur
QC = P x p = ............. x ............. = ............ kVAr
Critères pour le choix du condensateur :
  type :
  tension du réseau (220 ou 380 V) :
  puissance : kVAr
  place disponible pour la batterie de condensateurs
  référence :
Calcul du retour d'investissement du condensateur
1. montant de la pénalité d'énergie réactive : Fr = ............ DT/mois (voir facture electrique)·
2. prix indicatif du condensateur : Fc = ................ DT
3. période de retour d'investissement : Fc / Fr = .................. mois

## Slide 42
Merci pour votre attention…
… l’efficacité énergétique est sans limites